Surse de aprindere de natură mecanică

Frecarea

Frecarea este un proces care are loc între două suprafeţe în contact, în mişcare relativă, supuse la o forţă normală de apăsare. Frecarea este întotdeauna însoţită de încălzirea corpurilor în contact – căldura disipată fiind rezultat al lucrului mecanic depus pentru învingerea rezistenţei de frecare.

Prin frecare, suprafeţele în contact ajung la temperaturi suficient de ridicate pentru a iniţia aprinderea unor materiale combustibile aflate în vecinătate. Situaţiile în care frecarea poate duce prin căldură disipată la iniţierea unor incendii sunt:

- lipsa lubrefiantului sau ungerea necorespunzătoare a unor piese din diverse mecanisme,

- gripajul – un fenomen periculos ce se manifestă sub formă de puncte de sudură locale; în cazul motoarelor electrice fenomenul este însoţit şi de acumularea unor tensiuni importante prin autoinducţie;

- prezenţa între suprafeţele în contact, a unor corpuri străine;

- montarea defectuoasă a lagărelor şi a arborelui ;

- montarea defectuoasă a elementelor aflate în rotaţie poate duce la lovirea lor de elemente fixe.

Fenomenul supraîncălzirii unor elemente în contact se manifestă mai întâi prin zgomote neobişnuite: izbituri, scârţâit, scânteieri, etc.

Scântei mecanice

# Scânteile mecanice sunt particule mici de metal prelucrat, care se încălzesc până la incandescenţă în traiectoria pe care o parcurg. Dacă în zona în care se produc aceste scântei există materiale combustibile sau amestecuri explozive, nu poate fi neglijată posibilitatea iniţierii unor explozii sau aprinderi.

După modelul de prelucrare scânteile de acest tip se pot clasifica în:

- scântei de şoc;

- scântei de frecare;

- scântei de abraziune.

## Scânteile de şoc

Scânteile de şoc se produc la contactul brusc între diferitele obiecte metalice, la operaţiuni cum ar fi:

- operaţiuni metalice cu dălţi, dornuri, ciocane, târnăcoape etc,

- căderea sculelor pe pardoseli de beton sau metal;

- pătrunderea accidentală a pieselor metalice în maşini şi aparate în funcţiune;

- căderea sau manevrarea obiectelor la încărcarea şi descărcarea autovehiculelor, mijloacelor de transport intern, etc.

- lovirea pardoselii de beton cu scule care pot produce scântei.

### Scântei e frecare

Scânteile de frecare pot aprinde numai amestecurile cu aer ale hidrogenului, acetilenei, etilenei, oxidului de carbon.

#### Scântei de aşchiere

În urma operaţiunilor mecanice de aşchiere şi polizare a metalelor se produc cantitativ mai multe scântei decât în celelalte cazuri. În cazul unor traiectorii mai lungi şi la durate de 2-3 s pot fi atinse temperaturi mai ridicate care pot iniţia aprinderea unor amestecuri combustibile gazoase.

Recomandări preventive:

- este interzisă folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de incendiu sau de explozie;

- se vor utiliza numai scule speciale, din metale sau aliaje care nu produc scântei capabile să aprindă amestecuri explozive;

- protejarea zonelor probabile de impact sau frecare cu diferite materiale care nu produc scântei (garnituri de cauciuc, mase plastice);

- suprimarea sau substituirea unor operaţii sau manevre periculoase şi combaterea neglijenţelor în efectuarea acestora;

- se va evita pătrunderea în interior a unor piese metalice: cuie, şuruburi, ş.a.;

- se vor înlătura operativ cauzele ce provoacă fenomene sau zgomote neobişnuite în lagăre sau zone de contact;

- se vor înlătura materialele combustibile din apropiere;

- se va asigura transportul în condiţii de siguranţă, fără şocuri şi frecări a materialelor care se descompun uşor.